## Slide 1: SECATEUR INFACO
E1
E2
E3

## Slide 2: PROBLEMATIQUES
Déterminer l’énergie consommée sur une coupe.
Déterminer le rendement énergétique du système.

## Slide 3: SOMMAIRE
1 – Présentation du système
2 – Détermination de la puissance électrique fournie en entrée Pe
3 – Calcul de l’énergie consommée pour une coupe Econs
4 – Détermination de la puissance mécanique disponible en sortie PS
5 – Calcul du rendement énergétique 

## Slide 4: 1 – Présentation du système
Composition
Batterie
Partie opérative
Carte électronique de commande
Fig1 : le sécateur INFACO et sa carte de commande

## Slide 5: 1 – Présentation du système
Branches non coupées
Branches coupées
Morceaux de branches
BP marche/arrêt
Energie électrique
Couper des branches sans effort
Sécateur INFACO
Modèle A-0

## Slide 6: 2 – Détermination de la puissance d’entrée Pe
Le sécateur INFACO est alimenté une batterie. La puissance nécessaire au fonctionnement est donc une puissance de nature* ……………………………… Son unité est le …………… (lettre).
*hydraulique, mécanique, électrique, pneumatique
Puissance électrique d’entrée
* En considérant la tension U et I du générateur …
On a Pe = ……….. (…)

## Slide 7: 2 – Détermination de la puissance d’entrée Pe
D’après la figure ci-dessus, on constate que la puissance fournie par le générateur ………………… est égale à celle absorbée par la partie opérative c’est-à-dire …………..
Nous pouvons donc écrire ……………= ………....
Cette puissance est nécessaire lors d’une coupe de branche. C’est cette puissance qu’il faut donc déterminer…
Générateur
Partie opérative
Pfournie
Pe

## Slide 8: 2 – Détermination de la puissance d’entrée Pe
Réalisation d’une coupe.
A l’aide du professeur, faire le branchement pour la mesure du courant I pendant une coupe.
NOTA : la mesure du courant sa fait avec une pince ampère métrique.
Paramétrer le logiciel LATIS pour visualiser I = f(t).
NOTA : voir fiche de paramétrage.
Courbe I = f(t) ici

## Slide 9: 2 – Détermination de la puissance d’entrée Pe
Remarque
On constate sur la courbe que le courant n’est appelé que lorsque la coupe *………………………………………..
*est effectuée, n’a pas lieu
Ce courant I (n’)est* ………...
*constant, pas constant

## Slide 10: 2 – Détermination de la puissance d’entrée Pe
Remarque
Dans ces conditions, la puissance électrique se calcule de la façon suivante :
Pe = ...x…..
Pe = …… (W)

## Slide 11: 3 – Calcul de l’énergie consommée pour une coupe Econs
Energie consommée Econs pour une coupe
Econs = ……………….. (…)
Durée d’une coupe tcoupe
tcoupe = …..s
Calcul de l’énergie consommée Econs
Econs = …. x …. = ………

## Slide 12: 3 – Calcul de l’énergie consommée pour un cycle Econs
Pour chaque phase du cycle, l’énergie consommée est :
Faire un collage ici du graphique des énergies.

## Slide 13: 3 – Calcul de l’énergie consommée pour un cycle Econs
Energie consommée Econs pour un cycle :
Coût en énergie pour un fonctionnement d’une journée
On considère le prix du kWh = 0,15 €

## Slide 14: 4 – Détermination de la puissance de sortie PS
La puissance nécessaire à la coupe d’une branche est donc une puissance de nature* ……………………………… Son unité est le …………… (lettre).
*hydraulique, mécanique, électrique, pneumatique
Elle correspond à la force sur la lame qui se déplace à une vitesse donnée
Fig2 : coupe d’une branche

## Slide 15: 4 – Détermination de la puissance de sortie PS
La puissance mécanique de sortie
La puissance de sortie est égale à
PS = ………..(..)
L’évaluation de F se mesure par l’intermédiaire d’un capteur d’effort et son allure grâce au logiciel LATIS
La vitesse V correspond au déplacement des lames pendant la coupe.
Partie opérative
Psortie = Ps
Pe

## Slide 16: 4 – Détermination de la puissance de sortie PS
Réalisation de la coupe (LATIS)
On constate que l’effort F n’existe que lorsque la coupe à lieu, c’est-à-dire lorsque la coupe à lieu.

## Slide 17: 4 – Détermination de la puissance de sortie PS
Réglage du pont d’extensiométrie pour mesurer F (N)
Voir fiche de réglage du pont
Facteur de jauge :

## Slide 18: 4 – Détermination de la puissance de sortie PS
Détermination de F à l’issu de la coupe
NOTA : on considère que l’effort est constant…
Pour F = 200N on a une tension U = 300mV
Donc pour ……….on obtient F = ……..N

## Slide 19: 4 – Détermination de la puissance de sortie PS
Temps de coupe de la lame
Pour couper, la lame mobile parcourt « le diamètre » de la branche en un temps t = tcoupe = …......s
Vitesse de déplacement de la lame
En admettant une vitesse de déplacement de la lame constante, et un diamètre d’une branche
D = ……cm (à mesurer précisément)
Soit V = / = / = m.s-1

## Slide 20: 4 – Détermination de la puissance de sortie PS
Calcul de Ps
Elle est donc égale à
PS = F x V (W)
F : …….N
V : ………m.s-1
PS = ………… (W)

## Slide 21: 5 – Calcul du rendement énergétique 
Définition
Le rendement énergétique  d’un système est
 = ............
Dans notre cas, on a PE = ….. et PS = …
Donc,  = ….. /….. = ……
SYSTEME